UTILIZAÇÃO DE MACROINVERTEBRADOS AQUÁTICOS COMO FERRAMENTA NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO DAS ANTAS, IRATI-PR

Elynton Alves do Nascimento(1,2); Emanuelle Cherobim dos Santos(1,3) ; Enzo Luigi Crisigiovanni(1,4); Krissina Camilla Molinari (1,5)

(1) Departamento de Engenharia Ambiental, Universidade Estadual do Centro-Oeste; PR 153, km 7, Riozinho (Irati, PR); (2) elynton@yahoo.com; (3) manucherobim@hotmail.com; (4) enzocrisigiovanni@gmail.com; (5) krissina_camila@hotmail.com.

RESUMO – A água é um recurso natural extremamente importante em vários segmentos da sociedade, porém, é necessário que as águas utilizadas para diversos fins tenham um mínimo de qualidade. Os macroinvertebrados bentônicos são amplamente utilizados para avaliar a qualidade da água, já que apresentam tanto grupos tolerantes à poluição quanto grupos sensíveis a alterações. Dessa forma, o Rio das Antas (Irati-PR) foi analisado quanto à presença destes organismos, sendo realizadas coletas em três pontos do rio. Os dados foram submetidos a índices bióticos, resultando que os pontos estudados apresentam poluição, em graus diferentes, o que desqualifica suas águas para diversas utilizações.

Palavras-chave: Bioindicadores. Índices bióticos. Macroinvertebrados bentônicos. Qualidade da água.

Introdução

A água é um recurso essencial à manutenção da vida, porém, esse patrimônio da humanidade vem sofrendo cada vez mais com ações antrópicas. Além da descarga direta de poluentes, as alterações no uso do solo e modificações no sistema fluvial são fatores que colaboram para a degradação dos ecossistemas dulcícolas, representando o maior problema ambiental brasileiro (TUCCI et al. 2001).

Os rios caracterizam-se por uma grande variedade e complexidade de fatores bióticos e abióticos, portanto a avaliação e o monitoramento da qualidade da água podem ser realizados por meio de análises físicas, químicas e biológicas. Dentre as análises biológicas, os macroinvertebrados aquáticos são amplamente utilizados, já que vários grupos destes organismos apresentam sensibilidade a alterações dos mais diversos tipos, seja direta ou indireta, principalmente no que diz respeito às alterações antrópicas (BAPTISTA 2008, MOURA e SILVA et al. 2008).

Uma das várias vantagens da utilização do biomonitoramento em relação aos parâmetros físico-químicos na avaliação da qualidade da água é que os organismos aquáticos estão em constante contato com a água e, dessa maneira, podem revelar um cenário mais realista das condições ambientais se comparado a análises pontuais (ALBA-TERCEDOR 1996, BARBOUR et al. 1996, MOURA e SILVA et al. 2008).

Vários índices ecológicos podem ser aplicados para a avaliação da fauna de macroinvertebrados dos cursos d’água, sendo que um índice bastante utilizado e confiável é o sistema de pontuação BMWP (Biological Monitoring Working Party) proposto por Armitage et al. (1983), tendo várias adaptações, sendo que as mais relevantes para nossa realidade foram feitas por Alba-Tercedor (1996), Junqueira e Campos (1998) e Loyola (2000). Este índice consiste em um ranking de pontuação, em que os organismos mais sensíveis à poluição recebem uma pontuação alta, dessa forma, quanto menor a pontuação do corpo d’água, mais poluído este se encontra. Mandaville (2002) sugere a utilização do índice ASPT (Average Score Per Taxon) como complemento ao índice supracitado.

O município de Irati-PR possui vários cursos d’água passando pelos bairros e inclusive pela região central, o que vem proporcionando a degradação desse sistema, principalmente devido ao despejo direto de esgoto não tratado, além de outros tipos de ações antrópicas, diretamente relacionadas ao uso do solo próximo aos cursos d’água (ANDRADE e FELCHAK 2009, VENANCIO et al. 2010, HABERLAND et al. 2012, SCHIRMER et al. 2012).

O Rio das Antas está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, com sua nascente no Município de Irati-PR, localizado na região Centro-Sul do Estado. Como ocorre em vários outros casos envolvendo cursos d’água e urbanização, Irati nasceu próximo às margens do rio, e a pressão ambiental tem aumentado significativamente desde então, fazendo com que o Rio das Antas, que tem grande parte de seu curso localizado dentro da área urbana do município, apresente sérios problemas relacionados à qualidade da água e supressão indevida da mata ciliar, resultando consequentemente na alteração das condições naturais (ANDRADE e FELCHAK 2009, VENANCIO et al. 2010, HABERLAND et al. 2012).

Dessa maneira, a fauna de macroinvertebrados aquáticos foi avaliada, com a finalidade de reconhecer as condições atuais das águas do Rio das Antas, através do levantamento desses organismos e a aplicação de índices bióticos

Material e Métodos

Foram realizadas 9 coletas no Rio das Antas, no período de novembro de 2012 a novembro de 2013, utilizando rede em “D”, com malha de 300µm. Foram selecionados três pontos para as amostragens, sendo: Ponto 1: (25°30'1.50"S/ 50°37'43.39"O) caracterizado por fundo arenoso-rochoso, com 3 metros de largura, em média, localizado na área do Colégio Florestal Estadual Presidente Costa e Silva, Vila São João, próximo à nascente, onde há remanescentes de vegetação nativa, bem como áreas de silvicultura e em recuperação; Ponto 2: (25°28'13.76"S/ 50°39'28.91"O) segmento com fundo arenoso/lodoso e com 5 metros de largura, em média, localizado no limite entre o Bairro Fósforo e o Centro, região marcada pela ausência total de mata ciliar e ocupação totalmente irregular das margens; Ponto 3: (25°27'43.00"S/ 50°39'20.86"O) caracterizado por fundo arenoso e predominantemente com laje, ficando no limite entre o Centro e Bairro Colina Nossa Senhora das Graças. Os pontos de coleta estão representados na Figura 1.

As amostras foram armazenadas em sacos plásticos, devidamente identificadas, e levadas ao laboratório para triagem. Os indivíduos foram primeiramente separados por ordem e posteriormente contados e identificados ao nível taxonômico de família, com auxílio de literatura especializada (DOMÍNGUEZ et al. 2001; DOMÍNGUEZ e FERNÁNDEZ 2009, MUGNAI et al. 2010). Os resultados foram tabulados e foram analisados os índices de diversidade de Shannon-Wiener (H’), Equitabilidade de Pielou (J), as porcentagens relativas de Chironomidae (%Chironomidae) e de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (%EPT). O índice utilizado foi o BMWP’ (ALBA-TERCEDOR 1996) modificado por Loyola (2000). Como complemento os dados foram submetidos ao índice ASPT, que resulta da divisão da pontuação do índice BMWP’ pelo número de táxons encontrados em cada ponto (MANDAVILLE 2002).

Figura 1. Mapa mostrando a localização do município de Irati-PR e os limites da área urbana, com representação de trecho do Rio das Antas, mostrando os pontos de coleta (1 a 3). Fontes: Wikipedia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Parana_Municip_Irati.svg) e P.C. Oliveira-Filho.

Resultados e Discussão

Um total de 1549 macroinvertebrados bentônicos foi amostrado (Tabela 1), totalizando 28 táxons. Os dípteros da família Chironomidae foram os mais abundantes (62,62% do total), seguidos por efemerópteros da família Baetidae (15,75%). Individualmente, todos os outros táxons remanescentes (totalizando 21,63%) não ultrapassaram o valor de 3,5% de abundância relativa. Em relação aos sítios amostrados, o ponto 1 apresentou o menor número de indivíduos, mas o índice de diversidade de Shannon-Wiener e equitabilidade de Pielou tiveram valores mais altos que no ponto 2, porém ambos menores em relação ao ponto 3 (Tabela 2).

Tabela 1. Famílias de macroinvertebrados aquáticos e respectivo número de indivíduos amostrados no Rio das Antas (Irati-PR).

| Táxon |  |  | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arthropoda |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ephemeroptera |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baetidae |  | 34 | 6 | 204 |  | 244 |
|  |  | Caenidae |  | 3 |  | 18 |  | 21 |
|  |  | Leptophlebiidae |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Plecoptera |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gripopterygidae |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Trichoptera |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hidropsychidae |  | 7 |  | 35 |  | 42 |
|  | Diptera |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chironomidae |  | 328 | 392 | 250 |  | 970 |
|  |  | Simuliidae |  | 7 | 1 | 31 |  | 39 |
|  |  | Empididae |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Psychodidae |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Tipulidae |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
|  |  | Blephariceridae |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Culicidae |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Odonata |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Coenagrionidae |  | 6 | 11 | 20 |  | 37 |
|  |  | Libellulidae |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 |
|  |  | Calopterigidae |  | 3 |  | 4 |  | 7 |
|  |  | Protoneuridae |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Coleoptera |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hidrophylidae |  |  | 1 | 2 |  | 3 |
|  |  | Elmidae |  | 7 |  | 2 |  | 9 |
|  |  | Psephenidae |  | 5 |  |  |  | 5 |
|  | Hemiptera |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Belostomatidae |  | 3 |  |  |  | 3 |
|  |  | Veliidae |  | 4 | 1 | 4 |  | 9 |
|  |  | Gerridae |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Decapoda |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aeglidae |  | 43 |  |  |  | 43 |
| Mollusca |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gastropoda |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ancylidae |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Physidae |  |  | 7 |  |  | 7 |
|  |  | Planorbidae |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Annelida |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oligochaeta |  | 13 | 38 | 1 |  | 52 |
|  |  | Hirudinea |  |  | 29 | 11 |  | 40 |

Fonte: os autores

Padrões parecidos foram encontrados por Ottoni (2009) e Barbola et al. (no prelo), onde foi comum o aumento do valor dos índices em pontos mais à jusante. No caso do Rio das Antas, o ponto 3 está inserido em um local onde o rio já passou por todo o centro da cidade e onde já pode ser vista novamente a mata ciliar, demonstrando a grande importância da manutenção ou recuperação desse tipo de vegetação, como verificado demonstrado em outros estudos (ROY et al. 2003).

Nos pontos 1 e 2, a porcentagem de Chironomidae foi semelhante (70,38% e 79,67%), bem acima do constatado para o ponto 3 (42,23%). Em relação à porcentagem de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT), o ponto 2 apresentou o menor valor (1,42%), seguido do ponto 1 (9,44%) e ponto 3 (43,58%) (Tabela 2). Estes dados também estão de acordo com resultados de outros rios da região (BARBOLA et al. 20007, BARBOLA et al. no prelo), demonstrando que a dominância de grupos taxonômicos mais resistentes se concentra próxima às fontes de poluição e que ao longo do rio as condições podem se restabelecer, pelo menos parcialmente.

Tabela 2. Número de táxons, número total de indivíduos e índices bióticos calculados para três trechos do Rio das Antas (Irati-PR).

|  | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de táxons | 15 | 15 | 19 |
| Número de indivíduos | 466 | 492 | 591 |
| Diversidade (H') | 1,227 | 0,8583 | 1,558 |
| Equitabilidade (J) | 0,453 | 0,3169 | 0,529 |
| %Chironomidae | 70,39 | 79,67 | 42,23 |
| %EPT | 9,44 | 1,42 | 43,58 |

Fonte: Os autores.

Em relação ao índice BMWP’ os pontos de coleta apresentaram pontuações diferentes: o Ponto 1 apresentou soma igual a 65, o Ponto 2 somou 58 pontos e o Ponto 3 teve valor igual a 93. De acordo com os critérios de Paraná (2014), os Pontos 1 e 3 apresentam qualidade das águas duvidosa, ou seja, sofrem efeitos moderados da poluição. Todavia, segundo os resultados aqui apresentados, o ponto 2 é classificado como tendo água poluída. Considerando o índice ASPT, as águas dos pontos 1 e 3 apresentam poluição moderada e no ponto 2 a poluição é grave (Tabela 3). Assim como em Ottoni (2009), Calopterigidae, bem como Belostomatidae, não foram adicionadas aos índices BMWP’ e ASPT por não terem uma pontuação definida, porém, mesmo atribuindo uma pontuação parecida com grupos taxonômico-funcionais equivalentes, não haveria mudanças em relação aos valores finais.

Tabela 3. Valores de BMWP’ e ASPT calculados para três pontos do Rio das Antas.

|  | Índice | Valor | Qualidade (intervalo) -significado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponto 1 | BMWP' | 65 | Aceitável (61-100) - efeitos moderados de poluição |
|  | ASPT | 4,33 | Poluição moderada (4-5) |  |  |  |
| Ponto 2 | BMWP' | 58 | Duvidosa (36-60) - águas poluídas |  |  |
|  | ASPT | 3,87 | Poluição grave (>4) |  |  |  |
| Ponto 3 | BMWP' | 93 | Aceitável (61-100) - efeitos moderados de poluição |
|  | ASPT | 4,89 | Poluição moderada (4-5) |  |  |  |

Fonte: os autores

Dessa maneira, este trabalho corrobora estudos anteriores que levaram em conta aspectos físico-químicos e microbiológicos, e que a poluição encontrada nos corpos d’água que cortam a cidade de Irati está intimamente relacionada à urbanização da cidade, principalmente no que diz respeito ao esgoto doméstico e falta de planejamento no uso do solo e consequente ocupação irregular das margens (ANDRADE e FELCHAK 2009, VENANCIO et al. 2010, HABERLAND et al. 2012, SCHIRMER et al. 2012)

Conclusões

Com base nos dados obtidos, podemos afirmar que o Rio das Antas, localizado no município de Irati – PR, apresenta algum tipo de poluição, podendo ser moderada (Pontos 1 e 3) ou grave, como constatado para o Ponto 2. Estes dados são corroborados pela presença majoritária de organismos resistentes e pelos menores índices de diversidade neste ponto. Dessa maneira, apresentamos aqui o primeiro estudo avaliando macroinvertebrados bentônicos no Rio das Antas (Irati-PR), contribuindo, dessa forma, para a avaliação da qualidade da água, bem como fornecendo dados para o biomonitoramento desse curso d’água. É necessário, portanto, que ações sejam tomadas para diminuir os impactos negativos sobre esse sistema, recuperando parte de sua integridade, da qual os insetos aquáticos fazem parte, bem como verificar e realizar a manutenção da saúde de cursos d’água associados, para prevenir problemas ambientais.

Agradecimento(s)

A segunda e a última autoras agradecem à Fundação Araucária pela bolsa de Iniciação Científica, modalidade PIBIC e PAIC/AF, respectivamente. O segundo autor agradece ao MEC SESU pela bolsa PET.

Referências

ALBA-TERCEDOR, J. Macroinvertebrados acuáticos y calidad de las aguas de los ríos. In: IV Simposio del água em Andalucía (SIAGA), Almería, II: 203-213. 1996.

ANDRADE, A.P.; FELCHAK, I.M. A poluição urbana e o impacto na qualidade da água do rio das Antas – Irati-PR. Geoambiente on-line 12: 108-132. 2009.

ARMITAGE, P.D.; MOSS, D.; WRIGHT, J.F.; FURSE, M.T. The performance of a new biological water quality score system based on macroinvertebrates over a wide range of unpolluted running-water sites. Water Research 17: 333-347. 1983.

BAPTISTA, D.F. Uso de macroinvertebrados em procedimentos de biomonitoramento em ecossitemas aquáticos. Oecologia Brasiliensis 12: 425-441. 2008.

BARBOLA, I.F.; MORAES, M.F.P.G.; CAMILOTTI, E.M.; NASCIMENTO, E.A. 2007. Macroinvertebrados do rio Pitangui. In: GEALH, A.M.; MELO, M.S.; MORO, R.S. (orgs.). Pitangui, rio de contrastes: seus lugares, seus peixes, sua gente. Ponta Grossa: Editora UEPG. 2007. Cap. 7, p. 97-95

BARBOLA, I.F.; MICHALSKI, L.J.; FONSECA, G.G.C.; NASCIMENTO, E.A.; ULTRAMA, H.B. Macroinvertebrados e qualidade da água. In: GEALH, A.M.; MELO, M.S. (orgs.). Rio São João, Carambeí, PR – fonte de vida, cuidados devidos. Ponta Grossa: Editora UEPG. Cap. 11, no prelo.

BARBOUR, M.T.; GERRITSEN, J.; GRIFFITH, G.E.; FRYDENBORG, R.; MCCARRON, E.; WHITE, J.S.; BASTIAN, M.L. A framework for biological criteria for Florida streams using

macroinvertebrates. Journal of the North American Benthological Society 15: 185-211. 1996.

CALLISTO, M.; GONÇALVES, J.F. JR.; MORENO, P. Invertebrados Aquáticos como Bioindicadores. In p. 1-12. In: GOULART, E.M.A. Navegando o Rio das Velhas das Minas aos Gerais. Belo Horizonte: UFMG. v.1, p.1-12. 2004.

DOMÍNGUEZ, E.; HUBBARD, M.D.; PESCADOR, M.L.; MOLINERI, C. 2001. Ephemeroptera. In: FERNANDEZ, H.R.; DOMÍNGUEZ, E. (eds.). Guía para la determinación de los artrópodos bentónicos sudamericanos. Tucumán: Editorial Universitária de Tucumán. 2001. p. 17-53.

DOMÍNGUEZ, E.; FERNÁNDEZ, H.R. Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos: sistemática y biologia. Tucumán: Fund. Miguel Lillo, 2009. 656 p.

HABERLAND, N.T.; SILVA, F.C.B.; OLIVEIRA FILHO, P.C; VIDAL, C.M.S.; CAVALLIN, G.S. Análise da influência antrópica na qualidade da água do trecho urbano do Rio das Antas na cidade de Irati, Paraná. Revista Tecnológica (UEM) 21: 53-67. 2012.

JUNQUEIRA, V.M.; CAMPOS, S.C.M. Adaptation of “BMWP” method for water quality evaluation to Rio das Velhas watershed (Minas Gerais, Brazil). Acta Limnologica Brasiliensia 10: 125-135. 1998.

KAPUSTA, S.C.; FREITAS, S.M.F. Bioindicadores ambientais. In: POLETO, C. Introdução ao gerenciamento ambiental. Rio de Janeiro: Interciência. 2010. p.109-179.

LOYOLA, R. G. N. Atual estágio do IAP de índices biológicos de qualidade. In: V SIMPÓSIO DE ECOSSISTEMAS BRASILEIROS: CONSERVAÇÃO. Vitória. Anais... 2000.

MANDAVILLE, S.M. Benthic macroinvertebrates in freshwaters: taxa tolerance values, metrics and protocols. Online. 2002. Acesso em: 12 jun. 2009. Disponível em: <http://lakes.chebucto.org/H-1/tolerance.pdf>.

MOURA E SILVA, M.S.G.; QUEIROZ, J.F.; TRIVINHO-STRIXINO, S. Indicadores biológicos de qualidade. In: MOURA E SILVA, M.S.G.; QUEIROZ, J.F.; TRIVINHO-STRIXINO, S. Organismos bentônicos: biomonitoramento de qualidade de água. Juaguariúna: Embrapa Meio Ambiente 2008. p. 26-34.

MUGNAI, R.; NESSIMIAN, J.L.; BAPTISTA, D.F. Manual de identificacão de macroinvertebrados aquáticos do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Technical Books, 2010. 176 p.

OTTONI, B.M.P. Avaliação da qualidade da água do rio Piranhas-açu/RN utilizando a comunidade de macroinvertebrados bentônicos. 2010. 91 p. Dissertação (Mestrado em Bioecologia Aquática) Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

PARANÁ. Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Online. Acesso em 04 mar. 2014. Disponível em <http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/ conteudo.php? conteudo=91>.

ROY, A.H.; ROSEMOND, A.D.; PAUL, M.J.; LEIGH, D.S.; WALLACE, B. Stream macroinvertebrate response to catchment urbanisation (Georgia, U.S.A.). Freshwater Biology 48: 329-346. 2003.

SCHIRMER, W.N.; NEVES, L.C.; JANGADA, V.H.; SANTOS, L.M.; OLIVEIRA-FILHO, P.C.; GAUER, M.A. Monitoring of the urban stretch of arroio dos Pereiras (Brazil): evaluation of physicochemical and biological parameters. Recursos Hídricos 33: 61-73. 2012.

TUCCI, C.E.M.; HESPANHOL, I.; NETTO, O.M.C. Gestão da água no Brasil. Brasília: UNESCO. 2001. 156 p.

VENANCIO, D.L.; OLIVEIRA-FILHO, P.C.; DISPERATI, A.A. Uso do geoprocessamento em estudo ambiental na Bacia do Rio das Antas, Irati (Paraná). Ambiência 6: 135-146. 2010.